## Slide 1: 模电CAD：Cadence IC617使用说明
2018-11-21
谢 超

## Slide 2: 主要内容
仿真环境的配置
Cadence ic617 中电路图的绘制
Cadence 的主要仿真功能
直流仿真
交流仿真
瞬态仿真
失真分析
参数扫描
波形计算器

## Slide 3: 打开Cadence
安装Xmanager Enterprise 5
在Xmanager Enterprise 5文件夹中打开Xshell，新建会话

## Slide 4: 打开Cadence
修改会话名称，输入服务器IP地址166.111.223.31

## Slide 5: 打开Cadence
输入用户名和密码，用户名是“邮箱名”，密码是“!邮箱名”
例如邮箱为xx16@mails.Tsinghua.edu.cn，则账号是xx16，
密码是!xx16

## Slide 6: 打开Cadence
单击隧道，勾选转发X11连接到(X) →Xmanager(X)，将Xshell连接到Xmanager，单击确定

## Slide 7: 打开Cadence
连接服务器
调用命令passwd修改密码，在服务器中新建文件夹， 打开Cadence 617，

## Slide 8: 新建library
打开Tools →Library Manager

## Slide 9: 新建library
打开File→New→Library

## Slide 10: 新建library
Library命名

## Slide 11: 新建library
勾选Reference existing technology library
将Analoglib移入Reference Technology Libraries

## Slide 12: 新建原理图
在Library manager界面选中刚才新建的library，
单击File→New →Cell View

## Slide 13: 新建原理图
Cell View命名
Cell所属的Library
Cell的类型，选择schematic

## Slide 14: 新建原理图——Virtuoso界面

## Slide 15: Virtuoso Schematic Editor电路图编辑器常用命令
添加器件
调用方法：快捷键“i”；菜单Create →Instance;
按钮
界面
上机实验Library只用到analogLib中的器件，在Cell栏输入或者
选择器件，也可以通过点击Browse代开设计库浏览器，选择器
件或单元

## Slide 16: Virtuoso Schematic Editor电路图编辑器常用命令
Library Browser设计库浏览器界面
器件旋转方法：放置器件之前点击鼠标滚轮；Editor→Rotate，点击需要旋转的器件；点击按钮 ，选择需要旋转的器件

## Slide 17
添加连接线
调用方法 快捷键w/W分别是细线、粗线，上机实验只用到细线 菜单：细线、粗线分别是Create→Wire(narrow)和Create→ Wire(Wide) 按钮：细线、粗线分别是
按w/W后再按F3可调出连接线的详细设置，其中可以设置 走线方式、锁定角度、线宽、颜色、线型。
Virtuoso Schematic Editor电路图编辑器常用命令

## Slide 18: Virtuoso Schematic Editor电路图编辑器常用命令
添加端口
调用方法：快捷键p；菜单Create→Pin；按钮
添加标签
调用方法：快捷键l；菜单Create→Wire Name; 按钮
移动器件：鼠标选中器件拖动，快捷键m
拷贝器件：快捷键c
删除器件：快捷键del
修改器件属性：快捷键q
适合屏幕：快捷键f
撤销：快捷键u

## Slide 19: Virtuoso Schematic Editor电路图编辑器常用命令
常用标准器件（都存放在analogLib中）
gnd
vdc/idc/vsin，直流仿真时，vdc/idc设置DC voltage/DC current瞬态仿真时vsin设置Amplitude和Frequency；交流仿真时，vdc/ idc/vsin均可作为交流源，交流源的AC Magnitude设置为1

## Slide 20: Virtuoso Schematic Editor电路图编辑器常用命令
npn/pnp/nmos4/pmos4，注意：在模型名称(Model Name)一栏需要根据不同的工艺库(Model Library)中的定义来指定。上机实验npn/pnp/nmos4/pmos4的模型名称分别是npn5/pnp5/nch/pch
res/cap/ind

## Slide 21: 编辑schematic
进入Virtouso界面，编辑schematic
检查并保存schematic，注意：仿真前一定要点击

## Slide 22: 进入仿真界面
打开ADE L，进入仿真设置界面

## Slide 23: 设置仿真模型文件
打开Setup→Model Libraries

## Slide 24: 设置仿真模型文件
BJT的仿真模型文件选择cor_bip.scs，tt_bip工艺角；
MOS的仿真模型文件选择cmn018_gp2a_5v_v1d4_usage.scs， tt_lib工艺角

## Slide 25: 仿真参数设置
编辑需要扫描的参数，给出初始值

## Slide 26: 仿真参数设置
选择仿真类型

## Slide 27: 直流仿真
Choosing Analyses选择dc，勾选Save DC Operating Point，保存 静态工作点
Temperature：温度扫描
Design Variable：设计变量扫描
Coponent Parameter：器件参数 扫描
Model Parameter：库文件模型参数扫描，不推荐使用

## Slide 28: 直流仿真
直流仿真完毕后可以查看电路的静态工作点

## Slide 29: 直流仿真
在Virtuoso界面，打开View→Annotations可选择需要显示的内容

## Slide 30: 交流仿真
Choosing Analyses选择ac
交流仿真常用的是扫描频率，
Sweep Variable选择Frequency，
Sweep Range设置频率扫描范围，
Sweep Type设置扫描类型，一般
选择Logarithmic，可设置扫描步数

## Slide 31: 瞬态仿真
Choosing Analyses选择tran，“stop time”设定仿真终止时间； Accuracy Defaults设置仿真精度，“ liberal”的仿真速度快精确度最低， “ moderate”作为仿真器默认的设置，“ conservative”的精确度最高速度最慢，option可以进一步设置仿真参数

## Slide 32: 失真分析
Choosing Analyses选择pss
选定“ Auto Calculate”来设定“ Beat Frequency”
在“ Output harmonics”中选择“ Number of harmonics”来设定高次谐波的数量
在“ Accuracy Defaults”中设定仿真精度

## Slide 33: 失真分析
打开Results→Direct Plot→Main Form查看仿真结果

## Slide 34: 失真分析
在弹出的窗口中选择Analysis→pss，在Function选项中选择相应的功能，Select选择输出端口类型，Fundamamental设定基波频率，设定完毕后，在电路原理图上选择输出端来得到谐波失真的结果

## Slide 35: 参数扫描
打开Tools→Parametric Analysis

## Slide 36: 参数扫描
设置扫描变量，在Variable选择变量名，在Range Type选择范围类型，From设定起始值，To设定终止值，在Step Mode选择扫描模式，Step Size设置步长

## Slide 37: 输出波形
打开Output →Setup，或者按钮

## Slide 38: 输出波形
单击From Design，选择连接线，输出节点电压；选择器件端口，输出端口电流
或者单击Get Expression，从波形计算器中获取表达式

## Slide 39: 输出波形
波形计算器：打开Tools →Calculator

## Slide 40: 输出波形
波形计算器
点击op，“ Select an instance”窗口弹出，在电路图中选择需要的器件，在“ List”下拉菜单中显示了所有合适的器件参数
最常用的函数是“dB20”
从电路图中获得数据表达式
将表达式保存为输出
函数滤波器
将表达式输出波形
堆栈

## Slide 41: 输出波形
波形计算器：选择Constants输入常数
botzmann：波尔兹曼常数 charge：单位电荷 degPerRad：角度弧度比
epp0：真空介电常数 pi：圆周率 twopi：两倍圆周率 sqrt2：根号下 2

## Slide 42: 参考文献
1 高文焕，李冬梅著.电子线路基础(第二版). 北京：高等教育出版社，2005
Cadence IC514 使用教程